## Slide 1: 5g FRAMED ROUTING
UC/DEEC & Altice Labs – Pojeto2
Gonçalo Bastos, nº2020238997
Leonardo Cordeiro, nº2020228071
Supervisors: Maria Medeiros,
Miguel Freitas, Francisco Fontes

## Slide 2: Conteúdo
Evolução das tecnologias de comunicação
Arquitetura de rede 5G
Objetivos/Motivação
Framed Routing
State of the art
WebUI
Implementação do Framed Routing
Validação do Framed Routing
Conclusão e Agradecimentos

## Slide 3: Evolução DAS TECNOLOGIAS DE COMUNICAÇÃO
O 5G melhora os serviços do 4G em vários aspectos:
Aumento da Banda Larga Móvel (eMBB)
Comunicações Críticas (CC) e Comunicações Ultrafiáveis e de Baixa Latência (URLLC)
Internet das Coisas em Massa
Operações de rede flexíveis

## Slide 4: Arquitetura de rede 5g
Visão geral
Arquitetura 5GS
TS23.501

## Slide 5
O sistema 5G é descrito em mais de mil Relatórios Técnicos (TRs) e Especificações Técnicas (TSs) da 3GPP. Os principais estão listados aqui:
TS 22.261, "Requisitos de serviço para o sistema 5G".
TS 23.501, "Arquitetura de sistema para o Sistema 5G (5GS)".
TS 23.502, "Procedimentos para o Sistema 5G (5GS)".
TS 32.240, "Gestão de cobrança; Arquitetura e princípios de cobrança".
TS 24.501, "Protocolo de camada não de acesso (NAS) para o Sistema 5G (5GS); Estágio 3".
TS 38.300, "NR; Descrição geral do NR e NG-RAN; Estágio 2".

## Slide 6: Objetivos e Motivação
O objetivo principal é validar a funcionalidade de framed routing numa implementação de core 5G open-source de última geração (Open5GS), configurando um ambiente emulado no Virtual Box.
Melhorar a interface web de gestão do core 5G, adicionando suporte para provisionamento estático de framed routes.
O Framed Route permite a implantação de redes IP adicionais atrás de um UE, de modo que um intervalo de endereços IPv4 ou prefixos IPv6 possa ser alcançado a partir de redes externas, como a Internet, por meio das sessões PDU 5G estabelecidas. Isso é especialmente útil em cenários de redes 5G privadas, onde um gateway 5G fornece conectividade a sensores e atuadores remotos não-5G.

## Slide 7: Framed Routing
O 5GC introduz suporte nativo ao Framed Routing.
Cada UE receba um IP de sub-red, baseado no seu IP de internet e no seu CIDR mask.
Fornece conectividade de redes externas N6 a redes IP que estão atras do user

## Slide 8: State-of-the-art
Open5GS
UERANSIM
Notes: PROTOCOL UDP ->UERANSIM

## Slide 9: wEB Ui
Interface gráfica de fácil utilização para configurar e monitorar diversos componentes da rede central Open5GS.
Os administradores de rede podem gerir assinantes através do IMSI, KEY e OPC
E ainda configurar políticas de rede e monitorizar o tráfego de rede
Obs: estes prints foram tirados das nossas maquina

## Slide 10: Implementação do framed routing
Notes: C-PLANE: AMF; SMF;;NRF;AUSF;UDM;UDR;PCF;NSSF;BSF

## Slide 11: Implementação do framed routing

## Slide 12: Implementação do framed routing
Notes: AMF – garante as comunicações entre os dispostivvos e a rede (autorização, autenticação)
NGAP: (Ponto de referência N2) responsável por estabelecer a PDU session(transferência de packets 5g-core)

## Slide 13: Implementação do framed routing
Notes: Quando o smf esrabelede uma nova ligação com os UE vai se estabelecer a ligação da subrede criada pelo framed route

## Slide 14: Implementação do framed routing
Notes: Conecta o U plane com o C plane e o Gndode B

## Slide 15: Implementação do framed routing
Notes: NG RAN- estabelece as ligações entre o gnb e o core

## Slide 16: Implementação do framed routing

## Slide 17: Implementação do framed routing

## Slide 18: Implementação do framed routing

## Slide 19: Implementação do framed routing

## Slide 20: Validação do framed routing
VIDEO

## Slide 21: Conclusão e agradecimentos…
Francisco Fontes, Miguel Freitas
{fontes; miguel-r- freitas}@alticelabs.com
Maria Medeiros cmedeiros@deec.uc.pt